## Slide 1
LLM Live는 음성 대화를 이어지는 상호작용으로 전환
핵심 정의
1
한 번 묻고 답하는 구조에서 실시간 음성·끼어들기·후속 대화가 연결되는 구조로 변화
사용자
“하이나무, 오늘 뭐 하면 좋을까?”
후속 질문과 끼어들기
LLM Live Interaction
1
동일 마이크
2
Live 음성
3
Barge-in
4
5초 후속 대기
체감 결과
답변을 기다리지 않고 말을 끊어 질문하고 같은 대화를 이어감
연속
후속 질문
Wake-up을 반복하지 않고 같은 세션에서 대화
개입
답변 중 끼어들기
사용자 발화를 확인하면 재생 큐까지 즉시 비움
음성
Live native audio
24 kHz PCM을 800ms 선버퍼 후 연속 재생
종료
자연스러운 마무리
답변 후 5초 무발화 또는 종료 발화로 회수
핵심
제품 명령은 기존 Device API 경로를 유지하고, 일반 대화 경험만 Live로 확장
기준 형상 | feature/live-conversion + local Live Broker | 2026-08-18

## Slide 2
사용자 경험은 무엇이 달라지는가
이전 / 적용 후
2
음성 입력·응답·후속 대화·종료를 한 세션 안에서 연결
AS-IS
질문 단위 처리
• Wake-up 후 STT → 로컬 LLM → Cloud text 요청 • 응답 생성이 끝난 뒤 별도 TTS로 재생 • 답변 중 사용자 음성은 새 입력으로 처리하기 어려움 • 후속 대화가 필요할 때만 녹음을 다시 시작 • 질문과 답변 사이에 상태 전환이 반복됨
TO-BE
대화 세션 중심 처리
• 동일 마이크를 로컬 판단과 Live 준비에 함께 사용 • SK_19 진입 후 원본 음성을 Gemini Live로 전달 • Gemini native audio를 선버퍼 뒤 연속 재생 • 답변 중 새 사용자 발화를 확인하면 즉시 중단 • 답변 후 5초 동안 같은 세션에서 다음 질문 수신
사용자가 느끼는 변화
덜 기다리고
중간에 말할 수 있고
대화를 이어감
제품 명령의 실행 방식과 Device API 책임은 변경하지 않음
기준 형상 | feature/live-conversion + local Live Broker | 2026-08-18

## Slide 3
첫 질문부터 후속 질문까지 하나의 음성 세션
대화 흐름
3
마이크를 다시 여는 대신 동일 capture와 Live WebSocket을 대화가 끝날 때까지 유지
세션 수명
마이크 1회 시작
Shadow 준비
SK_19 Primary
후속 대화
종료
1
Wake-up / F2
마이크 녹음 시작
2
로컬 판단
제품 명령 또는 SK_19
3
Live 답변
24 kHz PCM 재생
4
5초 듣기
같은 세션에서 다음 질문
유지
답변 중에도 살아 있는 자원
• AudioRecord capture • Live WebSocket • 대화 문맥과 상태
종료
전체 대화를 닫는 조건
• 답변 후 5초 무발화 • “그만하자” 같은 종료 발화 • Device 명령 완료 또는 오류/시간 초과
체감 효과
매 질문마다 호출을 반복하지 않고, 사람이 대화하듯 질문과 후속 질문이 이어짐
기준 형상 | feature/live-conversion + local Live Broker | 2026-08-18

## Slide 4
답변 중 끼어들면 기존 음성을 비우고 새 질문으로 전환
Barge-in
4
로컬 Echo gate는 자기 음성을 거르고, Gemini가 실제 새 사용자 발화를 최종 확인
AS-IS
답변이 끝날 때까지 대기
• TTS 재생 중 마이크 입력을 새 턴으로 전환하기 어려움 • 사용자는 답변 종료 후 다시 말해야 함 • 중간 입력이 UI만 깨우고 실제 로직으로 이어지지 않을 수 있음
TO-BE
사용자 발화가 확인되면 즉시 전환
• 20ms PCM을 Echo gate와 Gemini VAD에 전달 • Interrupted 확인 즉시 AudioTrack 중단 • 재생 큐와 대기 음성까지 비운 뒤 새 질문 처리
1
마이크 후보
20ms x 2 = 40ms
2
Echo 비교
24 kHz ref ↔ 16 kHz mic
3
Gemini 확인
VAD / Interrupted
4
재생 중단
AudioTrack + queue clear
Echo 거절 기준
echoSimilarity ≥ 0.74
F1 역할
1.5초 보조 근거
현재 한계
완전한 AEC는 아님
기준 형상 | feature/live-conversion + local Live Broker | 2026-08-18

## Slide 5
Live 음성은 응답 전체를 기다리지 않고 이어서 재생
응답 음성
5
Gemini native audio를 도착 즉시 큐에 넣고 800ms 선버퍼 뒤 연속 재생
AS-IS
텍스트 응답 후 별도 TTS
• STT → 로컬 판단 → Cloud text 응답 • 완성된 텍스트를 로컬 TTS로 다시 합성 • 단계 사이 대기와 음성 전환이 발생
TO-BE
Gemini native audio 스트리밍
• Gemini가 텍스트와 24 kHz PCM을 함께 생성 • PCM 조각은 도착 즉시 player queue에 저장 • 800ms가 쌓이면 재생하고 이후 조각을 이어 씀
실제 재생 흐름
PCM chunk 도착
24 kHz PCM16
재생 큐
800ms 선버퍼
AudioTrack
20ms write slice
사용자 청취
중단 가능
반응성
전체 generation 완료 전 재생
연속성
800ms로 네트워크 흔들림 완충
중단성
20ms 단위로 빠르게 취소
기준 형상 | feature/live-conversion + local Live Broker | 2026-08-18

## Slide 6
일상 대화와 제품 명령은 같은 입구에서 다른 출구
경로 분리
6
Live가 모든 기능을 대체하지 않고, 일반 대화만 전환해 기존 제품 동작을 보호
하나의 마이크 입력
16 kHz PCM
기기 내부 STT / LLM
제품 명령 또는 SK_19 판단
경로 소유권 결정
동시에 둘 다 실행하지 않음
제품 명령
기존 실행 경로 유지
로컬 판단 → FunctionCallHandler → Device API → 실제 기기 동작과 결과음
SK_19
Gemini Live 대화
Shadow → Primary → 원본 음성 Live 전송 → native audio 답변 → 필요 시 rewrite_query로 기존 명령 경로 복귀
사용자 효과
대화는 자연스럽게, 제품 명령은 기존과 동일하게 정확한 Device API로 실행
기준 형상 | feature/live-conversion + local Live Broker | 2026-08-18

## Slide 7
대화는 이어지되 끝나야 할 때 한 번만 종료
세션 종료
7
UI, 마이크, WebSocket을 같은 종료 gate에서 정리해 열린 화면과 잔류 녹음을 방지
AS-IS
종료 상태가 경로마다 분산
• TTS는 끝났지만 대화 UI가 남을 수 있음 • F3와 Cloud 완료 시점이 어긋나 상태가 잔류 • 다음 Wake-up이 화면만 띄우고 입력은 전달되지 않는 현상
TO-BE
종료 사유를 한 gate에서 확정
• 종료 발화·5초 무발화·명령 완료·오류를 한 번만 수락 • AudioTrack과 큐를 정지하고 capture를 닫음 • WebSocket과 UI 상태를 함께 IDLE로 복귀
종료 발화
“그만하자” “괜찮아, 그만”
무발화
답변 소진 후 5초 동안 입력 없음
명령 완료
rewrite_query로 기기 동작 수행 완료
오류 / 시간
응답 20초 끼어들기 후 10초
LiveConversationTerminationGate
중복 종료 차단 → Audio / Capture / WebSocket / UI 함께 정리
기준 형상 | feature/live-conversion + local Live Broker | 2026-08-18

## Slide 8
기기와 Cloud는 사용자 대화를 위해 역할을 분리
전체 구조
8
기기는 음성·상태·제품 실행을 소유하고, Broker는 인증과 양방향 중계만 담당
A1 DEVICE
사용자 Interaction 소유
AudioCaptureLine
마이크 1회 open, PCM fan-out
Local STT / LLM
제품 명령과 SK_19 판단
Live Controller
턴·후속 대화·시간 초과 관리
Echo / Audio Player
끼어들기 gate와 24 kHz 재생
FunctionCallHandler
기존 Device API 실행
BROKER
중계 경계
• API key 관리 • 모델 override • setup 정규화 • audioStreamEnd 변환 • frame 요약 로그 • health / ready
하지 않는 일
Device API 실행 AudioTrack 제어
GEMINI
Live Session
• Speech VAD • STT 전사 • LLM 추론 • 24 kHz 음성 • Interrupted • Tool call
대화 문맥
WebSocket 세션 수명 동안 유지
기준 형상 | feature/live-conversion + local Live Broker | 2026-08-18

## Slide 9
현재 구현 범위와 사용자 체감 검증 기준
검증 현황
9
구현 존재, 자동 테스트, 실기기 체감 검증을 구분해 판단
1
구현 반영
• Shadow / Primary 전환 • Live PCM 재생 • Echo gate + Gemini 중단 • 5초 후속 입력 대기 • rewrite_query 제품 경로 • 중복 종료 방지
2
자동 검증
• 상태 전환 • 음성 전달 조건 • Echo 판정 • 제품 명령 handoff • 종료 발화 판정 • 중복 종료 gate
3
실기기 반복 검증
• 첫 소리 지연 p50/p95 • 끼어들기 중단 지연 • 자기 음성 오탐률 • 첫 음절 보존율 • 5초 종료 정확도 • 장시간 메모리 안정성
보고 원칙
코드가 있다는 사실과 실기기에서 자연스럽게 동작한다는 결론은 분리
현재 형상은 기능 흐름을 갖췄으며, 사용자 체감 품질은 동일 조건 반복 측정으로 확정
기준 형상 | feature/live-conversion + local Live Broker | 2026-08-18

## Slide 10
LLM Live 적용 효과와 다음 단계
결론
10
대화 연속성은 확보하고, 제품 명령의 기존 안정성은 유지
사용자
덜 기다리는 대화
원본 음성 기반 Live 응답과 후속 질문 연결
Interaction
말로 끊고 이어가기
Barge-in 시 재생 큐를 비우고 새 질문 처리
제품
기존 명령 경로 보호
일상 대화만 Live, Device API는 기존 구조 유지
운영
명확한 세션 회수
5초 무발화·종료 발화·오류를 한 gate에서 처리
다음 단계
품질
Interaction 정량화
• 첫 소리·끼어들기 지연 p50/p95 • 거리·볼륨·TV/모터 소음별 성공률 • 자기 음성 오탐과 첫 음절 손실 • 장시간 메모리·재연결 안정성
운영
PoC에서 제품 경로로 승격
• 인증된 TLS WebSocket 진입점 • 세션별 frame·byte·동시 연결 제한 • 생각 중 끼어들기 정책 결정 • 14분 세션 교체 후속 처리 연결
최종 의미
사용자가 답변을 기다리는 음성 기능에서, 사용자가 대화를 주도하는 음성 Interaction으로 전환
기준 형상 | feature/live-conversion + local Live Broker | 2026-08-18